附件：差异项目

| 序号 | 变更项目 | GB 19258-2003紫外线杀菌灯 | GB 19258-2012紫外线杀菌灯 | 是否试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准编号 | GB 19258-2003 | GB 19258-2012 | - |
| 2 | 5.4灯的外形尺寸 | 单端灯和双端灯的外形尺寸应符合GB/T10682 和GB/T17262中相应功率灯的规定。 | 新增：自镇流灯应符合GB/T17263中相应功率灯的规定。 | - |
| 3 | 5.5启动特性和电参数 | 有关参数应符合4.4的规定 | 双端灯和单端灯初始电压分别应符合GB/T10682和GB/T17262中相应功率灯的规定。自镇流灯的初始功率与额定功率之差应不大于15%，单端和双端灯的初始功率应不大于额定功率的105%+0.5W。 | - |
| 4 | 5.7紫外线辐射效率/辐射通量 | - | 表格具体列出了自镇流灯的限值要求。 | - |
| 5 | 5.10紫外线辐射通量维持率/寿命 | - | 新增：寿终时紫外线辐射通量的维持率不低于65%。 |  |